Районная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Чебоксарского района

на 2008-2011 годы»

Утверждена

решением Собрания депутатов

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 27.11.2008г.  №24-04

Паспорт программы

| Наименование программы | Районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района на 2008-2011годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав Чебоксарского района, Протокол совещания у Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.06.2007 г. № 2, распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2007 г. №348-р «О плане мероприятий по реформированию ЖКХ на 2007 -2008 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Чебоксарского района |
| Разработчики | УКС и ЖКХ администрации Чебоксарского района |
| Основные цели и задачи Программы | Строительство, реконструкция и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность района, создание благоприятных условий для проживания населения района |
| Сроки реализации | 2008-2011 г.г. |
| Основные направления Программы | 1.Развитие электрических сетей 2.Развитие системы теплоснабжения 3.Развитие системы водоснабжения и водоотведения 4.Развитие системы управления санитарной очистки территории района от твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского района Организации коммунального комплекса Чебоксарского района (по согласованию) Сельские поселения (по согласованию) |
| Объемы и источники финансир-ования | Объем финансирования на всю программу 227 121 тыс. руб. Источники финансирования: - средства организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, поступающие от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей района, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 152 400 тыс. руб.; - республиканский бюджет 14 883тыс. руб.; - бюджет Чебоксарского района – 59 838 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание депутатов Чебоксарского района |
| Ожидаемые результаты | 1.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района, 2. Обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве Развитие электрических сетей Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией объектов инфраструктуры Обеспечение электрической энергией объектов нового строительства Развитие теплоснабжения Повышение надежности и качества теплоснабжения Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных Развитие водоснабжения и водоотведения Повышение надежности водоснабжения и водоотведения Повышение экологической безопасности в районе Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100% Снижение уровня потерь воды до 15 % Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции Санитарная очистка территории района Улучшение экологического и санитарного состояния Чебоксарского района Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов |

Введение

Районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района на 2008-2011 годы» разработана  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Чебоксарского района, Протоколом совещания у Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.06.2007 г. № 2, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2007 г. №348-р «О плане мероприятий по реформированию ЖКХ на 2007 -2008 годы».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чебоксарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# I. Существующее положение, проблемы  коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района

Инженерное обеспечение района состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие района.

1. Электроснабжение

Электроснабжение Чебоксарского  района в настоящее время осуществляется от подстанций филиала открытого акционерного общества  «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» ПС 110/10кВ «Лапсарская», ПС 110/10кВ «Кугеси», ПС 110/35/10кВ «Катраси», ПС 110/10кВ «Атлашевская», ПС 35/10 кВ «Хыркасинская» по распределительным электрическим сетям «Северные производственного отделения ОАО «МРСК-Волги» - «Чувашэнерго» и муниципальным распределительным электрическим сетям, которые находятся в аренде ОАО «Теплоэнергосети» и ОАО «МРСК-Волги» - «Чувашэнерго».

Протяженность  электросетей ВЛ 10 кВ по Чебоксарскому району составляет 1547 км, 434 КТП общей мощностью 86362 кВА. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное обеспечение электроснабжения района. Протяженность  распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ составляет 740 км. Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством  и электроснабжения требуются модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, строительство 100 км распределительных сетей и установка 40 трансформаторов общей мощностью 6030 кВА.

2. Теплоснабжение

Теплоснабжение района осуществляется от 45 источников теплоснабжения, из них обслуживают: 10 котельных ОАО «Теплоэнергосети», 4 котельные ОАО «Сельский комфорт», 7 котельных ООО «УК ЖКХ «Ишлейский», 1 котельная ООО «ИЗВА», 1 котельная ООО «Коммунальные технологии», 1 котельная ГУП «Чувашавтодор», 21 котельная предназначена для отопления общеобразовательных школ и 2 котельные МУЗ «Чебоксарская районная центральная районная больница».

Выработка тепла котельными составляет порядка  150 000 Гкал/год.

Централизованным теплоснабжением от котельных охвачена, в основном, 2-5 этажная капитальная застройка, школьные и дошкольные учреждения. Остальные потребители снабжаются от индивидуальных котельных.

Существующая схема теплоснабжения в крупных населенных пунктах - двухтрубная, прокладка тепловых сетей в основном подземная, а также наземная на низких и высоких опорах. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети оставляют желать лучшего.

За последние три года в районе проведена реконструкции котельной № 2 п. Кугеси с заменой котлов (импортные котлы PROTERM, насосное оборудование и химводоподготовка) и теплотрассы. Построены топочная и модульная котельная для теплоснабжения жилых домов по ул.Тепличная и Шоссейная п. Кугеси, построена блочная котельная для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов с. Ишлеи

По состоянию на 1 января 2008 г. протяженность тепловых сетей составляет 51,1 км, из них 1,5 км  нуждается в замене и 2,4 км признаны ветхими.

Одной из основных проблем является высокий уровень физического износа объектов теплоснабжения, низкий коэффициент полезного действия мощностей.

Потери в тепловых сетях достигают 30%, потери, связанные с утечками  теплоносителя из-за  коррозии труб, составляют 10-15 %.

3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В 2007 году районный центр п.Кугеси  перешел на подземные источники водоснабжения.

Но из 171 населенных пунктов района в 35 отсутствует система централизованного водоснабжения и для решения этой проблемы необходимо построить еще более 87,5 км водопроводных сетей. Для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из нецентрализованных источников.

Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем 66 л., протяженность сетей 329 км, из них требуется заменить 25%.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения, потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы вложения финансовых средств на обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

На сегодняшний день износ инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения) района составляет 60%, что вызывает аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей. Около четверти основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.

Протяженность муниципальных канализационных сетей составляет 80,5 км, требует замены 14,7 км. При общем сбросе сточных вод в водные объекты 1,6 млн.куб.м. в год основная масса сбрасывается недостаточно очищенной. Для решения данной проблемы в районе необходима реконструкция очистных сооружений:

- п. Кугеси, расположенных по ул. Шоршелская (учебно-курсовой комбинат) и вдоль дороги в сторону с. Икково, с.Ишлеи, д.Шинерпоси,  д.Н.Тренькасы,  д.Курмыши,  д.Б.Катраси,                             п. Н.Атлашево, с. Абашево, с. Синьялы.

Реконструкция существующих сооружений очистки сточных вод вызвана крайне аварийным их состоянием и полной загруженностью. Очистные сооружения построены в 70-х годах прошлого века. С ростом объемов жилищного строительства в 80-90 годы и увеличением общего объема водопотребления по причине низкой пропускной способности и маломощностью. Очистные сооружения морально и физически устарели, фактические объемы пропуска сточных вод почти в 2 раза превышают проектные. Превышение загрязняющих веществ сверх разрешенных норм наносит непоправимый вред экологии и здоровью людей.

В прогнозируемом периоде основные действия службы экологического контроля должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.

4. Санитарная очистка территории района.

Услуги по сбору и вывозу, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории района предоставляет ОАО «Чувашское». Свалка твердых бытовых отходов находится в двух километрах от районного центра у д. Ильбеши.

В настоящее время имеет место ряд нерешенных вопросов в этой сфере:

-приобретение достаточного количества спецтехники для вывоза ТБО

-организация предварительной сортировки ТБО перед захоронением;

-внедрение отечественного и зарубежного опыта в области сортировки и утилизации ТБО

На территории ЗСО ОАО «Химпром» отведен земельный участок под проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов для городов Чебоксары, Новочебоксарск и  Чебоксарского района, который позволит ликвидировать, с последующей рекультивацией,  свалки вблизи д. Ильбеши Чебоксарского района.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы предприятий ЖКХ и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

-	строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры  Чебоксарского района

-	улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания населения района.

Сроки реализации: 2008-2011 г.г.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств республиканского бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования из других источников, использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Чебоксарского района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены администрацией района по предложению организаций коммунального комплекса и  по собственной инициативе.

# III.Система программных мероприятий

1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры района | УКС и ЖКХ администрации Чебоксарского района Сельские поселения (по согласованию) |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры района | Организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; УКС и ЖКХ администрации Чебоксарского района; Финансовый отдел администрации Чебоксарского района Сельские поселения (по согласованию) |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Сельские поселения (по согласованию) |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Сельские поселения (по согласованию) |
| 7. | Заключение договора между администрацией района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Чебоксарского района; организации коммунального комплекса; Сельские поселения (по согласованию) |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса (по согласованию); Сельские поселения (по согласованию) |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Управление экономики, имущественных и земельных отношений |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Управление экономики, имущественных и земельных отношений; Сельские поселения (по согласованию) |

Приложение №1

к районной целевой программе «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

Чебоксарского района на 2008-2011 годы»

IV.Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1.Развитие электрических сетей

| № п\п | Наименование объекта, виды работ | Срок выполнения, год | Ед.изм | Мощность, объем работ | Предполагаемый источник финансирования | Финан-совые потребности, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция Вл-10 от подстанции «Бройлерная» линия №6 до подстанции «Шорчекасы» | 2008 | км | 10 | МРСК Волги-Чувашэнерго* | 10000 |
| 2 | Строительство электросетей и КТП-10/04 кВ п. Сюктерка, д.д.Б.Котяки, Синьял -Покровское,Ураево-Магазь, Селиванкино, Ойкасы, Шанары, Мускаринкасы, с. Синьялы ( электрификация новых улиц) | 2008 | км (0,4кВ+ 10 кВ) ед/кВа | 9,3 (6,4+ 2,9) 2/160 1/250 1/63 2/100 | МРСК Волги-Чувашэнерго* | 14260 |
| 3 | Строительство электросетей и КТП-10/04 кВ п. Кугеси, с.с.Янгильдино,Синьялы, д.д. Синьялы, Ягудары, Шинерпоси, Заовражное, Хирле-Сир, Сятракасы, Лапсары, Салабайкасы, Н. Тренькасы, Моштауши, Вурманкасы, М.Янгильдино, Б. Катраси, Селиванкино, с. Ишлеи (электрификация новых улиц) | 2009 | км (0,4кВ+ 10 кВ) ед/кВа | 36,4 (31,2+ 5,2) 4/63 6/250 2/160 | МРСК Волги-Чувашэнерго* | 49300 |
| 4 | Строительство электросетей и КТП-10/04 кВ с. Хыркасы, д.д. Ядринкасы, Кибечкася, Б. Карачуры, Атлашево, Яныши, Толиково, Липово, Алымкасы, Б. Мамыши, Сятра-Марги, Чиганары, Мемеши, с. Янгильдино, Кшауши, Хозандайкино, Важуково, Яранкасы, Вурманкас-Туруново, Шинер-Туруново, Шоркасы, Чиршкасы, Сирмапоси, Карандайкасы, Б. Янгильдино, Тимой Мамыши | 2010 | км (0,4кВ+ 10 кВ) ед/кВа | 18,7 (18,1+ 0,6) 1/160 2/100 1/250 2/63 | МРСК Волги-Чувашэнерго* | 25840 |
| 5 | Строительство электросетей и КТП-10/04 кВ п. Кугеси, д.д. Ямбарусово, Хачики, Байсубаково,Мускаринкасы,Мамги, Хорамакасы, Ядринкасы, Яндово, Чиршкасы, Янашкасы,Пихтулино, Юраково,Василькасы,М. Карачуры, Яуши, Митрофанкасы, М. Янгиль- дино, Малый Сундырь, Шобашкар-касы, Ойкасы, Питикасы, Онгапось, Микши-Энзей, Адылъял, Анат-Киняры, Крикакасы | 2011 | км (0,4кВ+ 10 кВ) ед/кВ | 23,5 (22,1+ 1,4) 5/160 3/63 4/250 4/100 | МРСК Волги-Чувашэнерго* | 34600 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 134000,0 |

2. Развитие системы теплоснабжения

| № п\п | Наименование объекта, виды работ | Срок выполнения, год | Ед.изм | Мощ-ность, объем работ | Предполага-емый источник финанси-рования | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной БМК-1,0 в д. Сятракасы вместо котельной № 9 | 2009 | Гкал/час | 1,8 | Внебюд. Ист | 4800,0 |
| 2 | Реконструкция котельной №5 п. Кугеси | 2009 | Гкал/час | 1,8 | Местн. б/т Внебюд. Ист | 3000,0 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в д. Курмыши | 2009 | Гкал/час | 1,8 | Внебюд. Ист | 4500,0 |
| 4 | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной в д. Б.Катраси | 2009 | Гкал/час | 1,8 | Внебюд. Ист | 3000,0 |
| 5 | Строительство блочно-модульной котельной для обеспечения теплом, горячей водой и паром МУЗ «Чебоксарская центральная районная больница» | 2009 | Гкал/час | 2,6 | Местн. б/т | 12000,0 |
| 6 | Реконструкция системы теплоснабжения п. Н. Атлашево Чебоксарского района | 2010 | км | 5,2 | Местн. б/т | 1000,0 |
| 7 | Строительство 2 –х блочно-модульных котельных вместо котельной № 6 п. Кугеси | 2010 - 2011 | Гкал/час | 3,6 | Местн. б/т Внебюд. Ист | 6000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 34300,0 |

3.Развитие системы водоснабжения и водоотведения

| № п\п | Наименование объекта, виды работ | Срок выпол-нения, год | Ед. изм | Мощность, объем работ | Предпола-гаемый источник финан-сирования | Финан-совые потреб-ности, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение д. Хыркасы ул. М.Акулево | 2008 | км | 0,8 | Местн. б/т | 295,0 |
| 2 | Водоснабжение д.Миснеры | 2008-2009 | шт | скважина | Местн. б/т | 721,0 |
| 3 | Водоснабжение п.Н. Атлашево | 2008-2009 | шт | башня | Местн. б/т Внебюд. ист | 1000,0 |
| 4 | Водоснабжение с. Ишлеи | 2009 | км шт. | 5,0 ; монтаж и демонтаж 3-х башен | Бюджет ЧР | 14883,0 |
| 5 | Водоснабжение д.Питикасы | 2009 | км | башня | Внебюд.ист | 400,0 |
| 6 | Водоснабжение д.Синьялы Лапсарское с/п | 2009 | км | 1,0; скважина, башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 5600,0 |
| 7 | Водоснабжение д. Мижеры | 2009 | км | башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 300,0 |
| 8 | Водоснабжение д. Юраково | 2009 | км | 2,0 ; скважина , башня | Внебюд.ист | 1500,0 |
| 9 | Водоснабжение д. Пихтулино | 2009 | км | 1,8 | Внебюд.ист | 300,0 |
| 10 | Водоснабжение с. Икково ул. Молодежная | 2010 | шт | скважина | Местн. б/т Внебюд.ист | 1000,0 |
| 11 | Водоснабжение д.Сятракасы Лапсарское с/п | 2010 | км | 6,0 | Местн. б/т Внебюд.ист | 6000,0 |
| 12 | Водоснабжение У. Магазь | 2010 | шт | башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 600,0 |
| 13 | Водоснабжение д. Мамги | 2010 | км | 2,0 | Местн. б/т Внебюд.ист | 2000,0 |
| 14 | Водоснабжение д.Кшауши | 2010 | км | 1,5 | Местн. б/т Внебюд.ист | 1500,0 |
| 15 | Водоснабжение д. Синьял-Покровское | 2010 | шт | башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 500,0 |
| 16 | Водоснабжение д. Селиванкино | 2010 | шт | башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 500,0 |
| 17 | Водоснабжение д. Яранкасы | 2010 | км | 1,2; башня , скважина | Местн. б/т Внебюд.ист | 3000,0 |
| 18 | Водоснабжение с. Янгильдино | 2011 | км | башня | Местн. б/т Внебюд.ист | 500,0 |
| 19 | Водоснабжение д. Толиково | 2011 | шт | башня | Местн. б/т | 700,0 |
| 20 | Исследование воды на химические, бактериологические показатели и паразитологическое загрязнение | 2009 2011 | шт | Пробы воды из артезианских скважин и системы водоснабжения | Местн. б/т Внебюд.ист | 500,0 |
|  | Итого: |  | км | 21,7 |  | 41504,3 |
| 1 | Ремонт ОС с. Синьялы | 2008 | м 3/сут | 200 | Местн. б/т Внебюд.ист | 1500,0 |
| 2 | Ремонт ОС д. Курмыши | 2008 | м 3/сут | 200 | Местн. б/т Внебюд.ист | 600,0 |
| 3 | Ремонт ОС д. Абашево | 2008 | м 3/сут | 100 | Местн. б/т Внебюд.ист | 890,0 |
| 4 | Ремонт ОС п. Н.Атлашево | 2009 | м 3/сут | 600 | Местн. б/т | 227,0 |
| 5 | Ремонт ОС п. Кугеси | 2011 | м 3/сут | 1100 | Местн. б/т Внебюд.ист | 10000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13217,0 |

4 .Развитие системы  санитарной очистки

| № п\п | Наименование объекта, виды работ | Срок выполнения, год | Ед. изм | Мощ-ность, объем работ | Предполагаемый источник финансир-ования | Финансовые потребности, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусоровоза на базе автомобиля ГАЗ | 2008-2011 | ед | 2 | Местн. б/т Внебюд. ист | 1200,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров | 2008-2011 | ед | 200 | Местн. б/т Внебюд. ист | 1200,0 |
| 3 | Раздельный сбор мусора | 2008-2011 |  |  | Местн. б/т Внебюд. ист | 800,0 |
| 4 | Рекультивация свалки | 2010 |  |  | Местн. б/т Внебюд. ист | 900,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4100 |

V. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный  бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб)

| Источники финансирования | 2008-2011 годы | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| Средства республиканского бюджета | 14883 | - | 14883 | - | - |
| Средства местных бюджетов | 59838 | 2 835 | 22453 | 20 200 | 14350 |
| Средства внебюджетных источников | 152400 | 26660 | 63800 | 26240 | 35700 |
| ИТОГО | 227 121 | 29 495 | 101136 | 46440 | 50050 |

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного главой сельского поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в  администрацию для проверки.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);.

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в администрацию сельского поселения, которая утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционной программы администрация сельского поселения устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги.

VI. Организация управления Программой и контроль  за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением программы:

руководитель программы - заместитель  главы администрации Чебоксарского района –начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнители основных мероприятий – ОАО «Жилкомцентр», ООО «УК ЖКХ «Ишлейский», ОАО «Атлашевская управляющая компания», сельские поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация Чебоксарского района, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией района для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

# VII.Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Чебоксарского района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  электрических  сетей

-	обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры,

-	увеличение мощности электрических подстанций,

-	обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов,

-	снижение износа тепловых сетей на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие  системы водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

- повышение экологической безопасности в районе,

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН – 100 %,

- снижение уровня потерь воды до 15 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции,

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния территории Чебоксарского района,

- улучшение экологического состояния  Чебоксарского района,

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в районе и создание благоприятной среды обитания в районе.